# PROYECTO DE COMUNICACIÓN

“La Honorable Cámara de Diputados  solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio interceda y solicite al OCCOVI Órgano de Control de Concesiones Viales y al Ministerio de Planificación, Inversión Pública de la Nación se exija al concesionario y realicen las mejoras necesarias sobre la Ruta Nac. 34 tendientes a mejorar la seguridad vial en el tramo comprendido entre la localidad de Angélica y la localidad de Susana en nuestra provincia.”

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Ruta Nacional 34 se ha constituido en un eje de comunicación de vital importancia para la provincia de Santa Fe, el flujo ha aumentado considerablemente como resultado del crecimiento de la producción en todo el país, donde muchas empresas optan por utilizar esta vía de comunicación para el transporte de granos, ganado, productos y servicios acrecentando la cantidad de vehículos que circulan y aumentando el riesgo de viajar en la misma.

En este último tiempo el nivel de accidentología  ha crecido producto de accidentes de tránsito con lesionados y muertos en el tramo antes mencionado, sobre todo en lugares críticos como los accesos a las localidades o el puente distribuidor de tránsito de la Ruta 34 y 19 .

A continuación realizamos un pequeño diagnóstico y propuestas para solucionar dicho problema con el ánimo de aportar a las autoridades competentes.

### MEMORIA DE TRABAJOS en la Localidad de Angélica

Obra: Intersección Ruta Nacional Nº 34 , Acceso a Localidad de Angélica.-

Ubicación: sobre la Ruta Nac. Nº 34 entre los Km 176 y 175.-

Relevamiento general – situación actual:

- Es una intersección a nivel donde la vía principal es la Ruta Nac. Nº 34 pavimentada, donde se observa el mayor flujo de tránsito y la vía secundaria es el Acceso a la Localidad de Angélica y además confluye un camino rural-

- El acceso a Angélica se encuentra pavimentado, con alumbrado público hasta el límite Oeste de la ruta Nac. Nº 34 y dos columnas de alumbrado sobre el carril Este de la misma, se observa poca señalización vertical y horizontal, no posee señalización lumínica.-

Cuenta con línea de energía eléctrica sobre la calle de acceso a la localidad.-

- Existe buena visibilidad, con banquinas amplias para generar dársenas de aceleración y desaceleración de acceso y egreso a la ruta Nac. Nº 34.-

- Sobre el carril Este de la Ruta Nac. Nº 34, existe una garita para pasajeros de transporte automotor interurbanos, ubicada a 3.50m del carril de la ruta.-

- Entre el camino rural y la ruta Nac. Nº 34 existe un desnivel importante que impide una buena visibilidad de los vehículos que ingresan a la misma.-

#### PROPUESTAS DE MEJORAS en la localidad de Angélica

Sobre la Ruta Nac. Nº 34:

  - Incrementar las columnas de alumbrado público sobre la traza de la ruta en el    carril Este, según la reglamentación vigente una distancia aprox. De 200 m a ambos lados de la intersección.-

  - Incrementar la señalización horizontal colocando bandas reductoras de velocidad para lograr que los vehículos reduzcan la velocidad de circulación, según la reglamentación vigente.-

  - Incrementar la señalización vertical de tipo informativas, preventivas y reglamentarias que indiquen la presencia de una intersección, según al reglamentación vigente.-

  - Generar carriles de desaceleración y espera pavimentados con un ancho mínimo de 3.60m, y con la correspondiente señalización vertical y horizontal a ambos lados de la ruta para permitir el acceso y egreso de los vehículos, hacia el acceso a la localidad de Angélica.-

- Sobre el Acceso a la Localidad de Angélica

  - Incrementar la señalización vertical de tipo informativas, preventivas y reglamentarias que indiquen la presencia de una intersección, según al reglamentación vigente.-

  - Mejorar el alumbrado público existente.-

  - Ejecutar la traza de los carriles y de los brazos de giro con carpeta asfáltica hasta la intersección con la ruta Nac. Nº 34.-

## MEMORIA DE TRABAJOS sobre la ruta  Nacional 34 en el cruce con Provincial 19

Ubicación : Intersección de la ruta nac. 34 y prov. 19 .

Relevamiento general – situación actual:

La misma cuenta con un distribuidor de tránsito y un puente sobre elevado en la ruta nac. 34 que cuenta con columnas de iluminación en todo su recorrido de las cuales funcionan solo un 10 %, donde se observa un bajísimo nivel de visibilidad por las noches provocando desconcierto en el recorrido y alto riesgo en su recorrido.

## PROPUESTAS DE MEJORAS sobre la ruta Nacional 34 en el cruce con Provincial 19

Realizar el mantenimiento periódico necesario para lograr el máximo de potencial lumínico que tiene el sector .

### MEMORIA DE TRABAJOS en la localidad de Susana

Obra: Intersección Ruta Nacional Nº 34 y  Ruta Provincial Nº 67-S, Acceso a Localidad de Susana.-

Ubicación: sobre la Ruta Nac. Nº 34 entre los Km 209 y 210.-

Relevamiento general – situación actual:

- Es una intersección a nivel donde la vía principal es la Ruta Nac. Nº 34 pavimentada, donde se observa el mayor flujo de tránsito y la vía secundaria es la ruta Prov. Nº 67-S. Además se encuentra en coincidencia el Acceso a la Localidad de Susana, y aproximadamente a 100m del mismo funciona una estación de expendio de combustibles, la cual genera un movimiento importante de ingreso y egreso de vehículos a la vía principal.

- El acceso a Susana se encuentra pavimentado, con alumbrado público hasta el límite de la ruta Nac. Nº 34,posee poca señalización vertical y horizontal, ni lumínica.-Cuenta con línea de energía eléctrica hasta el limite de la Ruta Nac. Nº34.-

- El acceso a la Ruta Prov. Nº 67-S se encuentra mejorado con ripio hasta la intersección con la carpeta asfáltica de la ruta Nac. Nº 34, cuenta con poca señalización vertical y nula señalización horizontal ni lumínica. Sobre la traza de la misma pasa una línea de tendido eléctrico de Media Tensión. La circulación de los vehículos provoca que el ripio invada la carpeta de rodamiento de la ruta Nac. Nº 34.-

- La Ruta Nac. Nº 34 se encuentra pavimentada actualmente en una etapa de repavimentación y mejoramiento de la carpeta asfáltica.- En el carril Oeste , en coincidencia con la Ruta Prov. Nº 67-S,se encuentra un carril de desaceleración y espera  para permitir el giro a la derecha y la espera para realizar el giro a la izquierda e ingresar a la Localidad de Susana , en estado desmejorado y sin señalización vertical ni horizontal.-

Existe poca señalización vertical y horizontal que indique el cruce de rutas y el acceso a la localidad.

Falta iluminación artificial en horario nocturno.-

#### PROPUESTAS DE MEJORAS en la localidad de Susana

1. Sobre la Ruta Nac. Nº 34:

  - Colocar columnas de alumbrado público sobre la traza de la ruta en el carril Este, según la reglamentación vigente una distancia aprox. De 200 m a ambos lados de la intersección.-

  - Incrementar la señalización horizontal colocando bandas reductoras de velocidad para lograr que los vehículos reduzcan la velocidad de circulación, según la reglamentación vigente.-

  - Incrementar la señalización vertical de tipo informativas, preventivas y reglamentarias que indiquen la presencia de una intersección, según al reglamentación vigente.-

  - Generar carriles de desaceleración y espera pavimentados con un ancho mínimo de 3.60m, y con la correspondiente señalización vertical y horizontal a ambos lados de la ruta para permitir el acceso y egreso de los vehículos, hacia el acceso a la ruta Prov. Nº 67-S y a la localidad de Susana.-

- Sobre la Ruta Prov. Nº 67-S:

  - Ejecutar la traza de los carriles y de los brazos de giro con carpeta asfáltica hasta la intersección con la ruta Nac. Nº 34.-

  - Incrementar la señalización vertical de tipo informativas, preventivas y reglamentarias que indiquen la presencia de una intersección, según al reglamentación vigente.-

  - Colocar columnas de alumbrado público .-

- Sobre el Acceso a la Localidad de Susana:

  - Incrementar la señalización vertical de tipo informativas, preventivas y reglamentarias que indiquen la presencia de una intersección, según al reglamentación vigente.-

  - Mejorar el alumbrado público existente.-

Claramente se manifiesta la necesidad de aportar seguridad a este tramo, acondicionando la infraestructura vial, aprovechado que se están realizando obras en el sector  con recursos de la Nación  en la ruta Nac. 34 en el tramo Rafaela – Ruta Provincial 64 entre los kilómetros 151 a 225 y se ha establecido la planta de procesamiento de concreto asfáltico en el cruce de la rutas Nac. 34 y Prov. 19 jurisdicción de Angélica con una proyección de obra de mas de un año.

Por todo lo expuesto, solicitamos el apoyo de nuestros pares para la aprobación del presente proyecto de comunicación.